## Slide 1: 第2章 信息的表示和处理Ⅰ：位、整数
教师：刘宏伟
计算学部
哈尔滨工业大学

## Slide 2: 主要内容: 位、字节 和 整型数
信息的位表示
位级运算
整型数
  表示：无符号数和有符号数
  无符号数和有符号数的转换
  扩展、截断
  整数运算：加、非、乘、移位
  总结
内存、指针、字符串表示

## Slide 3: 为什么用二进制？
十进制——适合人类使用
  有10个手指的人类
  1000年前源自印度、12世纪发展于阿拉伯、13世纪到西方
二进制——更适合机器使用
  容易表示、存储
    打孔纸带上是/否有空
    磁场的顺时针/逆时针
  容易传输
    导线上的电压高/低
    可以在有噪声、不精确的电路上可靠传输
0.0V
0.2V
0.9V
1.1V
0
1
0
Notes: 上图依次是：
1、穿孔纸带（punched tape）
2、5孔纸带读入机(five-hole tape reader)，源自计算机Harwell-Dekatron Computer, also known as WITCH
3、右侧图，A 24-channel program tape on the w:Harvard Mark I, one of the first digital computers.

## Slide 4: 位、字节
计算机存储、处理的信息：二值信号
“位” 或 “比特”
  最底层的二进制数字（数码）称为位（bit，比特），值为0或1
  数字革命的基础
位组合
  把位组合到一起，采用某种规则进行解读
  每个位组合都有含义
字节：8-bit块
  人物：Dr. Werner Buchholz，1956年7月
  事件：IBM Stretch computer的早期设计阶段
Notes: 科劳德•仙能（Claude Shannon）用在他1948年不朽之篇《通讯的数学理论》。bit可以是任何明确的二元物理状态之一：男女，昼夜，死活，高低，通断，以及抽象的二元认知状态之一：阴阳，真假，0／1。
Byte 其本意是“足够编码一个符号所需的存储空间”。所以之所以称之为“字”节，就是因为其本意是为了来编码一个不可分割的西文字母的。

## Slide 5: 进制
数的通用表示
    10进制：
  3721 = 3×103+7×102+2×101+1×100
  N= ± anan-1…a1a0.b1b2…bm
  k进制：
N= ± an×kn + an-1×kn-1 + … + a1×k1 + a0×k0
+ b1×k-1 + b2×k-2 + … + bm×k-m
其中ai，bj是0 ~ k-1中的一个数码

## Slide 6: 二进制数
特点：逢二进一，由0和1两个数码组成，基数为2，各个位权以2i表示
二进制数：
anan-1…a1a0.b1b2…bm＝
an×2n + an-1×2n-1 + … + a1×21 + a0×20
+ b1×2-1 + b2×2-2 + … + bm×2-m
其中ai，bj非0即1
便于计算机存储、算术运算简单、支持逻辑运算

## Slide 7: 二进制数
  MSB：最高有效位（Most Significant Bit）
  LSB：最低有效位（Least Significant Bit）
  数字串长、书写和阅读不便
MSB LSB
15 0
1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0

## Slide 8: 十六进制数
基数16，逢16进位，位权为16i，16个数码：
0, 1，2，3，4，5，6，7，8，9，A，B，C，D，E，F
十六进制数：
anan-1…a1a0.b1b2…bm＝
an×16n + an-1×16n-1 + … + a1×161 + a0×160
+ b1×16-1 + b2×16-2 + … + bm×16-m
其中ai，bj是0 ~ F中的一个数码

## Slide 9: 十六进制数的加减运算
十六进制数的加减运算类似十进制
  逢16进位1，借1当16
23D9H＋94BEH＝B897H
A59FH－62B8H＝42E7H
二进制和十六进制数之间具有对应关系：
  每4个二进制位对应1个十六进制位
00111010B＝3AH，F2H＝11110010B
与二进制数相互转换简单、阅读书写方便

## Slide 10: 进制转换
十进制整数转换为k(2、8或16)进制数
  整数转换：用除法—除基取余法
  十进制数整数部分不断除以基数k(2、8或16) ，并记下余数，直到商为0为止
  由最后一个余数起，逆向取各个余数，则为转换成的二进制和十六进制数
126＝01111110B 二进制数用后缀字母B
126＝7EH 十六进制数用后缀字母H

## Slide 11: 进制转换
十进制小数转换为k(2、8或16)进制数…
  小数转换：用乘法—乘基取整法
  乘以基数k，记录整数部分，直到小数部分为0为止
0.8125＝0.1101B
0.8125＝0.DH
  小数转换会发生总是无法乘到为0的情况
  可选取一定位数（精度）
  将产生无法避免的转换误差

## Slide 12: 进制转换
k进制数转换为十进制数
方法：按权展开
  二进制数转换为十进制数
0011.1010B
＝1×21＋1×20＋1×2-1＋0×2-2＋1×2-3 ＝3.625
  十六进制数转换为十进制数
1.2H ＝1×160＋2×16－1 ＝1.125
2、8、16进制间的转换
4个2进制位对应1个16进制位
3个2进制位对应1个8进制位

## Slide 13: 计算机内的数值表示——编码
需要考虑的问题
编码的长度
数的符号
数的运算

## Slide 14: 字节值编码
Byte = 8 bits
  2进制(Binary) 000000002 — 111111112
  10进制(Decimal): 010 — 25510
  16进制(Hexadecimal)： 0016 — FF16
0
0
0000
1
1
0001
2
2
0010
3
3
0011
4
4
0100
5
5
0101
6
6
0110
7
7
0111
8
8
1000
9
9
1001
A
10
1010
B
11
1011
C
12
1100
D
13
1101
E
14
1110
F
15
1111
Hex
Decimal
Binary

## Slide 15: C数据类型的宽度
C 数据类型 | 32位 | 64位 | x86-64
char | 1 | 1 | 1
short | 2 | 2 | 2
int | 4 | 4 | 4
long | 4 | 8 | 8
float | 4 | 4 | 4
double | 8 | 8 | 8
long double | − | − | 10/16
pointer | 4 | 8 | 8

## Slide 16: 主要内容: 位、字节 和 整型数
信息的位表示
位级运算
整型数
  表示：无符号数和有符号数
  无符号数和有符号数的转换
  扩展、截断
  整数运算：加、非、乘、移位
  总结
内存、指针、字符串表示

## Slide 17: 布尔代数(Boolean Algebra)
George Boole(1815-1864)提出
  逻辑的代数表示
  逻辑值 “True(真)” 编码为 1
  逻辑值 “False(假)” 编码为 0
Claude Shannon(1916–2001)创立信息论
  将布尔代数与数字逻辑关联起来
是数字系统设计与分析的重要工具

## Slide 18: 布尔代数(Boolean Algebra)
与(And)
当A=1 并且 B=1时， A&B = 1
或(Or)
当A=1 或 B=1时， A|B = 1
非(Not)
当A=0时， ~A = 1
异或(Exclusive-Or,Xor)
当A=1 或 B=1且两者不同时为1， A^B = 1

## Slide 19: 一般的布尔代数
位向量操作(Operate on Bit Vectors)
  按位运算
布尔代数的全部性质均适用
01101001
& 01010101
01000001
01101001
| 01010101
01111101
01101001
^ 01010101
00111100
~ 01010101
10101010
01000001
01111101
00111100
10101010

## Slide 20: 示例:集合的表示与运算
表示
  宽度 w 个比特的向量表示集合 {0, …, w–1}的子集
  如j ∈ A，则aj = 1
    01101001
    76543210
    01010101
    76543210
运算
  & 交集(Intersection) 01000001 { 0, 6 }
  | 并集(Union) 01111101 { 0, 2, 3, 4, 5, 6 }
  ^ 对等差分(Symmetric difference) 00111100 { 2, 3, 4, 5 }
  ~ 补集(Complement) 10101010 { 1, 3, 5, 7 }
    { 0, 3, 5, 6 }
    { 0, 2, 4, 6 }

## Slide 21: 2.1.7 C语言中的位级运算
C语言中的位运算： &, |, ~, ^
  适用于任何整型数据类型：long, int, short, char, unsigned
  将操作数视为位向量
  将参数按位运算
例子(char 类型)
  ~0x41 → 0xBE
    ~010000012 →101111102
  ~0x00 → 0xFF
    ~000000002 →111111112
  0x69 & 0x55 →0x41
    011010012 & 010101012 →010000012
  0x69 | 0x55 →0x7D
    011010012 | 010101012 →011111012

## Slide 22: 巧用异或
按位异或是一种加的形式
A ^ A = 0
int inplace_swap(int *x, int *y)
{
*x = *x ^ *y; /* #1 */
*y = *x ^ *y; /* #2 */
*x = *x ^ *y; /* #3 */
}
问题：
1、通常程序怎么编？
2、用异或的方法有什么好处

## Slide 23: 巧用异或
把一个数组完全倒序
1 void reverse_array(int a[], int cnt) {
2 int first, last;
3 for (first = 0, last = cnt-1;
4 first <= last;
5 first++,last--)
6 inplace_swap(&a[first], &a[last]);
7 }

## Slide 24: 2.1.8 对比: C语言的逻辑运算
C语言的逻辑运算符： &&, ||, !
  将0 视作 逻辑“False(假)”
  所有非0值视作逻辑 “True(真)”
  计算结果总是0 或 1
  提前终止(Early termination)、短路求值(short cut)
例子(char 数据类型)
  !0x41 →
  !0x00 →
  !!0x41 →
  0x69 && 0x55 →
  0x69 || 0x55 →
  p && *p
  0x00
  0x01
  0x01
  0x01
  0x01
  (避免空指针访问)

## Slide 25: 2.1.9 Ｃ语言中的移位运算
左移: x << y
  将位向量x向左移动 y位
    扔掉左边多出(移出)的位
    在右边补0
右移: x >> y
  将位向量x向右移动 y位
    扔掉右边多出(移出)的位
  逻辑右移：在左边补0
  算术右移：复制左边的最高位(y次)
未明确定义
  移位数量y< 0 或 y ≥ x的字长(位数)
01100010
Argument x
00010000
<< 3
00011000
Log. >> 2
00011000
Arith. >> 2
10100010
Argument x
00010000
<< 3
00101000
Log. >> 2
11101000
Arith. >> 2
00010000
00010000
00011000
00011000
00011000
00011000
00010000
00101000
11101000
00010000
00101000
11101000

## Slide 26: 主要内容: 位、字节 和 整型数
信息的位表示
位级运算
整型数
  表示：无符号数和有符号数
  无符号数和有符号数的转换
  扩展、截断
  整数运算：加、非、乘、移位
  总结
内存、指针、字符串表示
总结

## Slide 27: 2.2 整数编码(Encoding Integers)
short int x = 15213;
short int y = -15213;
C short ：2 字节
符号位
  对于补码(2’s complement), 最高位表示符号
    0 表示非负数（ != 正数），1 表示负数
无符号数
有符号数——补码(Two’s Complement)
符号位

## Slide 28: 补码示例
x = 15213: 00111011 01101101
y = -15213: 11000100 10010011

## Slide 29: 数值范围
无符号数值
  UMin = 0
    000…0
  UMax = 2w – 1
    111…1
补码数值
  TMin = –2w–1
    100…0
  TMax = 2w–1 – 1
    011…1
  -1
    111…1

## Slide 30: 数值范围
位数W = 16时的数值
 | 二进制 | 16进制 | 十进制
UMax |  |  | 
TMax |  |  | 
TMin |  |  | 
-1 |  |  | 
0 |  |  | 

## Slide 31: 数值范围
位数W = 16时的数值

## Slide 32: 不同字长的数值
观察
  |TMin | =
    非对称
  UMax =
C 语言的常量声明
  #include <limits.h>
    #define INT_MAX 2147483647
    #define INT_MIN (-INT_MAX-1)
    #define UINT_MAX 0xffffffff
  平台相关
    #define ULONG_MAX
    #define LONG_MAX
    #define LONG_MIN (-LONG_MAX-1)
  TMax + 1
2 * TMax + 1
Notes: 由于2147483648超出了有符号常量的表示范围

## Slide 33: 无符号数与有符号数编码的值
相同
  非负数值的编码相同
单值性
  每个位模式对应一个唯一的整数值
  每个可描述整数有一个唯一编码
 有逆映射
  U2B(x) ，B2U-1(x)
    无符号整数的位模式
  T2B(x) ， B2T-1(x)
    补码的位模式
X
B2T(X)
B2U(X)
0000
0
0001
1
0010
2
0011
3
0100
4
0101
5
0110
6
0111
7
–8
8
–7
9
–6
10
–5
11
–4
12
–3
13
–2
14
–1
15
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 34: 主要内容: 位、字节 和 整型数
信息的位表示
位级运算
整型数
  表示：无符号数和有符号数
  无符号数和有符号数的转换
  扩展、截断
  整数运算：加、非、乘、移位
  总结
内存、指针、字符串表示

## Slide 35: 有符号/无符号数之间的转换
T2U
T2B
B2U
补码
无符号数
位模式相同
x
ux
X
U2T
U2B
B2T
补码
无符号数
位模式相同
ux
x
X
有符号数和无符号数转换规则: 位模式不变、数值可能改变(按不同编码规则重新解读)

## Slide 36: 有符号 无符号数的转换
Signed
0
1
2
3
4
5
6
7
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
Unsigned
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bits
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
U2T
T2U

## Slide 37: 有符号 无符号数的转换
Signed
0
1
2
3
4
5
6
7
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
Unsigned
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bits
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
=
+/- 16

## Slide 38: 有符号数和无符号数的关系
+
+
+
+
+
+
• • •
-
+
+
+
+
+
• • •
ux
x
w–1
0
大的负权值
变为
大的正权值
T2U
T2B
B2U
补码
无符号
位模式不变
x
ux
X

## Slide 39: 转换的可视化
0
TMax
TMin
–1
–2
0
UMax
UMax – 1
TMax
TMax + 1
补码的数值范围
无符号数的数值范围
补码 无符号数
  顺序倒置
  负数  大正数

## Slide 40: 2.2.5 C语言中的有符号数和无符号数
常量
  数字默认是有符号数
  无符号数用后缀 “U”
    0U, 4294967259U
类型转换
  显示的强制类型转换
    int tx, ty;
    unsigned ux, uy;
    tx = (int) ux;
    uy = (unsigned) ty;
  隐式的类型转换（赋值、函数调用等情况下发生）
    tx = ux;
    uy = ty;

## Slide 41: 类型转换的惊喜！
表达式计算
  表达式中有符号和无符号数混用时：
  有符号数隐式转换为无符号数
  包括比较运算符 <, >, ==, <=, >=
  例如w = 32:
  TMIN = -2,147,483,648
  TMAX =2,147,483,647

## Slide 42: 类型转换的惊喜！
Constant1 | Constant2 | Relation | Evaluation
0 | 0U |  | 
-1 | 0 |  | 
-1 | 0U |  | 
2147483647 | -2147483648 |  | 
2147483647U | -2147483648 |  | 
-1 | -2 |  | 
(unsigned)-1 | -2 |  | 
2147483647 | 2147483648U |  | 
2147483647 | (int) 2147483648U |  | 
== unsigned
< signed
> unsigned
> signed
< unsigned
> signed
> unsigned
< unsigned
> signed

## Slide 43: 类型转换的惊喜！
<span style="font-size:18px;">
unsigned int i=3;
cout<<i*-1;
</span>
-3 ？
NO
4294967293
或0xFFFFFFFD

## Slide 44: 有符号数和无符号数转换的基本原则
位模式不变
重新解读（按目标编码类型的规则解读）
会有意外副作用: 数值被 +或- 2w
表达式含无符号数和有符号数时
  有符号数被转换成无符号数（如int 转成unsigned int）
  当心副作用！！！

## Slide 45: 主要内容: 位、字节 和 整型数
信息的位表示
位级运算
整型数
  表示：无符号数和有符号数
  无符号数和有符号数的转换
  扩展、截断
  整数运算：加、非、乘、移位
  总结
内存、指针、字符串表示

## Slide 46: 符号扩展
任务:
  给定w位的有符号整型数x
  将其转换为w+k位的相同数值的整型数
规则:
  将最高有效位(符号位)xw–1复制 k份:
  X  = xw–1 ,…, xw–1 , xw–1 , xw–2 ,…, x0
k copies of MSB
• • •
X
X 
• • •
• • •
• • •
w
w
k

## Slide 47: 符号扩展示例
从短整数类型向长整数类型转换时，C自动进行符号扩展
short int x = 15213;
int ix = (int) x;
short int y = -15213;
int iy = (int) y;
十进制
16进制
二进制
x
15213
3B 6D
00111011 01101101
ix
15213
00 00 3B 6D
00000000 00000000 00111011 01101101
y
-15213
C4 93
11000100 10010011
iy
-15213
FF FF C4 93
11111111 11111111 11000100 10010011

## Slide 48: 思考
1、为什么有符号数进行符号位扩展后，其真实值没有发生变化呢？
2、真实值和补码的二进制位模式之间进行转化时，是否有更简便的方法

## Slide 49: 截断
任务：
  给定 k+w位的有符号或无符号整数X
  转换成w位的整数 X’ (与足够小的X数值相同）
规则：
  丢弃最高的k 位:
  X  = xw–1 , xw–2 ,…, x0
• • •
• • •
X 
w
X
• • •
• • •
w
k

## Slide 50: 截断：示例
10 =
-16 | 8 | 4 | 2 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
-6 =
 | -8 | 4 | 2 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
-10 =
-16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
6 =
 | -8 | 4 | 2 | 1
 | 0 | 1 | 1 | 0
Sign change
2 =
-16 | 8 | 4 | 2 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 =
 | -8 | 4 | 2 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 0
-6 =
-16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
-6 =
 | -8 | 4 | 2 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0
No sign change
10 mod 16 = 10U mod 16 = 10U = -6
-10 mod 16 = 22U mod 16 = 6U = 6
2 mod 16 = 2
-6 mod 16 = 26U mod 16 = 10U = -6

## Slide 51: 问题：如果进行浮点数的类型转换，结果会是什么呢，如何进行的截断或扩展 请同学们看看底层的位模式

## Slide 52: 总结:扩展、截断的基本规则
扩展 (例如从short int 到int的转换)
  无符号数: 填充0
  有符号数:符号扩展
  结果都是明确的预期值
截断 (例如从unsigned 到unsigned short的转换)
  无论有/无符号数:多出的位均被截断
  结果重新解读
  无符号数: 相当于求模运算
  有符号数: 与求模运算相似
  对于小整数，结果是明确的预期值

## Slide 53: 主要内容: 位、字节 和 整型数
信息的位表示
位级运算
整型数
  表示：无符号数和有符号数
  无符号数和有符号数的转换
  扩展、截断
  整数运算：加、非、乘、移位
内存、指针、字符串表示
总结

## Slide 54: 无符号数加法
标准加法功能
  忽略进位输出
  模数加法：相当于增加一个模运算
  s = UAddw(x , y) = (x + y) mod 2w
• • •
• • •
x
y
+
• • •
x + y
• • •
真实和: w+1 位
操作数: w 位
丢弃进位: w 位
UAddw(x , y)

## Slide 55: 整数加法可视化示意图
整数加法
  4-bit 整型数 x, y
  计算真实值Add4(x, y)
  和随x和 y线性增加
  表面为斜面形
Add4(x , y)
x
y

## Slide 56: 无符号数加法可视化示意图
数值面有弯折：
  当真实和≥ 2w时溢出
  最多溢出一次
0
2w
2w+1
UAdd4(x, y)
x+y
溢出
正常
Overflow
x
y
UAddw(x, y)
Normal

## Slide 57: 补码加法
TAdd 和 UAdd 具有完全相同的位级表现
  C语言中有符号数(补码)与无符号数加法:
  int s, t, x, y;
  s = (int) ((unsigned) x + (unsigned) y);
  t = x + y
  将会有s == t
• • •
• • •
x
y
+
• • •
x + y
• • •
真实和: w+1 位
操作数: w 位
丢弃进位: w 位
TAddw(x , y)

## Slide 58: 补码加法(Tadd)
功能
  真实和需要w+1位
  丢弃最高有效位（MSB）
  将剩余的位视作补码（整数）

## Slide 59: 补码加法(Tadd)的溢出问题
情况4
情况3
情况2
情况1
正溢出
正常
负溢出

## Slide 60: 补码加法可视化示意图
数值
  4位补码
  数值范围-8 ～ +7
弯折——溢出
  x+y  2w–1 时
    变成负数
    最多一次
  x+y < –2w–1
    变成正数
    最多一次
TAdd4(x , y)
x
y
正溢出
负溢出
正常

## Slide 61: 乘法
目标: 计算w位的两个数x和 y的乘积
  有符号数或者无符号数
乘积的精确结果可能超过 w 位
  乘积的无符号数最多可达 2w 位
    结果范围: 0 ≤ x * y ≤ (2w – 1) 2 = 22w – 2w+1 + 1
  补码的最小值 (负数)最多需要2w-1 位
    结果范围: x * y ≥ (–2w–1)*(2w–1–1) = –22w–2 + 2w–1
  补码最大值(正数)最多需要2w 位——值为 (TMinw)2
    结果范围: x * y ≤ (–2w–1) 2 = 22w–2
为获得精确结果可扩展乘积的字长
  在需要时用软件方法完成，例如： 算术程序包“arbitrary precision”

## Slide 62: Ｃ语言的无符号数乘法
标准乘法功能
  忽略高w 位
相当于对乘积执行了模运算
  UMultw(x , y) = (x·y) mod 2w
• • •
• • •
x
y
*
• • •
x · y
• • •
真实乘积: 2*w位
操作数: w 位
丢弃 w 位: 保留低w 位
UMultw(x , y)
• • •

## Slide 63: Ｃ语言的有符号数乘法
标准乘法功能
  忽略高w 位
  有符号数乘、无符号数乘有不同之处
    乘积的符号扩展
  乘积的低位相同
• • •
• • •
x
y
*
• • •
x · y
• • •
TMultw(x , y)
• • •
真实乘积: 2*w位
操作数: w 位
丢弃 w 位: 保留低w 位

## Slide 64: 用移位实现“乘以2的幂”
  无论有符号数还是无符号数：
  u << k 可得到 u*2k
示例
  u << 3 == u * 8
  (u << 5) – (u << 3) == u * 24
  绝大多数机器，移位比乘法快
  编译器自动生成基于移位的乘法代码
• • •
0
0
1
0
0
0
•••
u
2k
*
u · 2k
真实乘积: w+k 位
操作数: w 位
丢弃高 k 位: 保留低w 位
UMultw(u , 2k)
•••
W
• • •
0
0
0
•••
TMultw(u , 2k)
0
0
0
•••
•••

## Slide 65: 用移位实现无符号数“除以2的幂”
无符号数“除以2的幂”的商
  u >> k 得到  u / 2k 
  使用逻辑右移
0
0
1
0
0
0
•••
u
2k
/
u / 2k
除法:
操作数:
•••
k
•••
•••
•••
0
0
0
•••
•••
 u / 2k 
•••
结果:
.
二进制小数点
0
0
0
0
•••
0

## Slide 66: 用移位实现有符号数“除以2的幂”
有符号数“除以2的幂”的商
  x >> k 得到  x / 2k 
  使用算术右移
  当x < 0时，舍入方向出错
0
0
1
0
0
0
•••
x
2k
/
操作数:
•••
k
•••
•••
小数点
x / 2k
除:
•••
0
•••
•••
.
舍入(x / 2k)
•••
结果:
0
•••
 | Division | Computed | Hex | Binary
y | -15213 | -15213 | C4 93 | 11000100 10010011
y >> 1 | -7606.5 | -7607 | E2 49 | 11100010 01001001
y >> 4 | -950.8125 | -951 | FC 49 | 11111100 01001001
y >> 8 | -59.4257813 | -60 | FF C4 | 11111111 11000100
Notes: 教材这部分有问题，没有说明为什么舍入方向错，实际上是要向0进行舍入。

## Slide 67: 修正 2的整数幂 除法
负数除以2的整数幂的商
  欲计算  x / 2k  (向0舍入)
  按  (x+2k-1)/ 2k  计算
    C表达式: ( x + (1<<k)-1 ) >> k
    被除数偏差趋向0
情况1:无舍入
小数点
被除数:
u
k
1
•••
0
0
0
•••
0
0
0
1
1
1
•••
+2k –1
•••
除数:
0
0
1
0
0
0
•••
2k
/
•••
1
•••
1
1
1
•••
 u / 2k 
1
•••
0
1
1
•••
.
1
1
1
1
•••
    偏差没影响

## Slide 68: 修正 2的整数幂 除法
情况2: 有舍入
被除数:
x
k
1
•••
•••
小数点
0
0
0
1
1
1
•••
+2k –1
•••
1
•••
•••
    偏差导致最终结果增加了 1
除数:
0
0
1
0
0
0
•••
2k
/
 x / 2k 
•••
1
•••
0
1
1
•••
.
1
•••
增加了1
增加了1
Notes: 考虑负数补码的编码特点，编码+1，绝对数值是-1的

## Slide 69: 求相反数(negation)
求相反数(negation)
  变反加1( Complement & Increment)
  ~x + 1 == -x
例子
  ~x + x == 1111…111 == -1
1
0
0
1
0
1
1
1
x
0
1
1
0
1
0
0
0
~x
+
1
1
1
1
1
1
1
1
-1

## Slide 70: 示例
x = 15213
x = 0
x = TMin

## Slide 71: 主要内容: 位、字节 和 整型数
信息的位表示
位级运算
整型数
  表示：无符号数和有符号数
  无符号数和有符号数的转换
  扩展、截断
  整数运算：加、非、乘、移位
  总结
内存、指针、字符串表示

## Slide 72: 算术运算: 基本规则
加法:
  无/有符号数的加法: 正常加法后再截断,位级的运算相同
  无符号数:加后对2w求模
    数学加法 + 可能减去 2w
  有符号数: 修改的加后对 2w 求模，使结果在合适范围
    数学加法 + 可能减去或加上 2w
乘法:
  无/有符号数的乘法:正常乘法后加截断操作,位级运算相同
  无符号数:乘后对2w求模
  有符号数: 修改的乘后对 2w 求模，使结果在合适范围内
Notes: 修改指根据符号位进行扩展

## Slide 73: 为何用无符号数？
一定要知道隐含的转换规则，否则不要用
  常见错误
    unsigned i;
    for (i = cnt-2; i >= 0; i--)
    a[i] += a[i+1];
  不易察觉的问题
    #define DELTA sizeof(int)
    int i;
    for (i = CNT; i - DELTA >= 0; i -= DELTA)
    . . .
Notes: sizeof操作符的结果类型是size_t,它在头文件中typedef为unsigned int类型

## Slide 74: 巧用无符号数：向下计数
使用无符号类型循环变量的适当方法
    unsigned i;
    for (i = cnt-2; i < cnt; i--)
    a[i] += a[i+1];
参考Robert Seacord著《Secure Coding in C and C++》
  C 语言标准确保无符号数加法的行为与模运算类似
    0 – 1  UMax
好方法
    size_t i;
    for (i = cnt-2; i < cnt; i--)
    a[i] += a[i+1];
  size_t 定义为长度为计算机程序相同字长的无符号数
  即便cnt = Umax也能很好工作
  若cnt 是有符号数，且值小于0，会如何？
Notes: size_t是标准C库中定义的，应为unsigned int，在64位系统中为 long unsigned int

## Slide 75: 主要内容: 位、字节 和 整型数
信息的位表示
位级运算
整型数
  表示：无符号数和有符号数
  无符号数和有符号数的转换
  扩展、截断
  整数运算：加、非、乘、移位
  总结
内存、指针、字符串表示

## Slide 76: 面向字节的内存组织管理
程序用地址来引用内存中的数据
  内存可看做巨大的“字节数组”
    实际上不是这样，但不妨这样联想
  地址就像这个“字节数组”的索引
    指针变量可保存地址数值
注意:
  操作系统为每个进程提供私有的地址空间
  每个进程可访问自己地址空间中的内存数据，彼此不干扰。
• • •
00•••0
FF•••F

## Slide 77: 机器字
任何机器都有一个 “字长”
  整型值数据的名义长度
    地址的名义长度
  1985年intel 386 CPU开始,大多数机器使用32位 (4字节) 字长
    地址空间最大4GB (232 bytes)
  目前, 64位字长的机器是主流
    潜在地，可以有16 EB (Exabytes) 的可寻址内存
    约18.4 X 1018字节
  机器依然支持多种数据格式
    字长的一部分或几倍长度
    始终是整数个字节

## Slide 78: 面向字的内存组织管理
地址：指定字节的位置
  字中第一个字节的地址
  相邻字的地址相差 4 (32-bit) 或 8 (64-bit)
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
32-bit
Words
Bytes
Addr.
0012
0013
0014
0015
64-bit
Words
Addr
=
??
Addr
=
??
Addr
=
??
Addr
=
??
Addr
=
??
Addr
=
??
0000
0004
0008
0012
0000
0008

## Slide 79: C数据类型的典型大小(字节数)
C 数据类型 | 32位 | 64位 | x86-64
char | 1 | 1 | 1
short | 2 | 2 | 2
int | 4 | 4 | 4
long | 4 | 8 | 8
float | 4 | 4 | 4
double | 8 | 8 | 8
long double | − | − | 10/16
pointer | 4 | 8 | 8

## Slide 80: 字节序
有多个字节的“字” (word)，其各个字节在内存中的排列
惯例
  大端序、大尾序（Big Endian）: Sun, PPC Mac, Internet
    最低有效位字节的地址最高
  小端序、小尾序（Little Endian）: x86、运行Android 的ARM处理器、 iOS和Windows
    最低有效位字节的地址最低
双端序(Bi-Endian)
  机器可以配置成大端序或小端序
  很多新近的处理器均支持双端序

## Slide 81: 字节序示例
示例
  变量x 有4字节数值0x01234567
  假定x的地址为 0x100
0x100
0x101
0x102
0x103
01
23
45
67
0x100
0x101
0x102
0x103
67
45
23
01
Big Endian
Little Endian
01
23
45
67
67
45
23
01

## Slide 82: 整型数的表示
十进制: 15213
二进制: 0011 1011 0110 1101
16进制: 3 B 6 D
6D
3B
00
00
IA32, x86-64
3B
6D
00
00
Sun
int A = 15213;
93
C4
FF
FF
IA32, x86-64
C4
93
FF
FF
Sun
补码表示
int B = -15213;
long int C = 15213;
00
00
00
00
6D
3B
00
00
x86-64
3B
6D
00
00
Sun
6D
3B
00
00
IA32

## Slide 83: 验证数的表示
打印数据字节表示的程序代码
  将指针转换成unsigned char * 类型，从而按字节数组处理
printf 指令:
%p: 打印指针
%x: 16进制格式打印
typedef unsigned char *pointer;
void show_bytes(pointer start, size_t len){
size_t i;
for(i = 0; i < len; i++)
printf(”%p\t0x%.2x\n",start+i, start[i]);
printf("\n");
}

## Slide 84: show_bytes 的执行实例
int a = 15213;
printf("int a = 15213;\n");
show_bytes((pointer) &a, sizeof(int));
Result (Linux x86-64):
int a = 15213;
0x7fffb7f71dbc 6d
0x7fffb7f71dbd 3b
0x7fffb7f71dbe 00
0x7fffb7f71dbf 00

## Slide 85: 指针的表示
不同的编译器、机器会有不同的运行结果。
甚至程序的每次运行结果都不同
int B = -15213;
int *P = &B;
x86-64
Sun
IA32
EF
FF
FB
2C
AC
28
F5
FF
3C
1B
FE
82
FD
7F
00
00

## Slide 86: 字符串的表示
char S[6] = "18213";
C字符串
  用字符数组表示
  每个字符都是ASCII格式编码
    字符集合的标准7位编码
    字符’0’的编码是 0x30
      数码 i 的编码是 0x30+i
  字符串以null结尾
    最后的字符 = 0
  兼容性
    字节序不是个事！
IA32
Sun
31
38
32
31
33
00
31
38
32
31
33
00

## Slide 87: 布尔代数的应用
香农应用于数字系统
  1937 MIT 硕士论文
  延迟开关网络的推理
    闭合开关编码为1, 开关打开编码为 0
A
~A
~B
B
连接条件：
A&~B | ~A&B
A&~B
~A&B
= A^B

## Slide 88: 二进制数性质
证明：
  w = 0:
    1 = 20
  假设w-1时成立，则w时:
    1 + 1 + 2 + 4 + 8 + … + 2w-1 + 2w = 2w + 2w = 2w+1
断言
1 + 1 + 2 + 4 + 8 + … + 2w-1 = 2w
= 2w

## Slide 89: 代码安全示例
/*内核内存区域保持用户访问数据*/
#define KSIZE 1024
char kbuf[KSIZE];
/* 从内核内存区域最多拷贝maxlen字节到用户缓冲区*/
int copy_from_kernel(void *user_dest, int maxlen) {
/*字节数len=min（缓冲区大小,maxlen） */
int len = KSIZE < maxlen ? KSIZE : maxlen;
memcpy(user_dest, kbuf, len);
return len;
}
/* 库函数 memcpy的声明*/
void *memcpy(void *dest, void *src, size_t n);
与FreeBSD’s的getpeername代码实现相似
有很多聪明的人试图在程序中发现漏洞

## Slide 90: 典型用法
/*内核内存区域保持用户访问数据*/
#define KSIZE 1024
char kbuf[KSIZE];
/* 从内核内存区域最多拷贝maxlen字节到用户缓冲区*/
int copy_from_kernel(void *user_dest, int maxlen) {
/*字节数len=min（缓冲区大小,maxlen） */
int len = KSIZE < maxlen ? KSIZE : maxlen;
memcpy(user_dest, kbuf, len);
return len;
}
#define MSIZE 528
void getstuff() {
char mybuf[MSIZE];
copy_from_kernel(mybuf, MSIZE);
printf(“%s\n”, mybuf);
}
/* 库函数 memcpy的声明*/
void *memcpy(void *dest, void *src, size_t n);

## Slide 91: 恶意用法
/*内核内存区域保持用户访问数据*/
#define KSIZE 1024
char kbuf[KSIZE];
/* 从内核内存区域最多拷贝maxlen字节到用户缓冲区*/
int copy_from_kernel(void *user_dest, int maxlen) {
/* 字节数len=min（缓冲区大小KSIZE,maxlen）*/
int len = KSIZE < maxlen ? KSIZE : maxlen;
memcpy(user_dest, kbuf, len);
return len;
}
#define MSIZE 528
void getstuff() {
char mybuf[MSIZE];
copy_from_kernel(mybuf, - MSIZE);
. . .
}
/* 库函数 memcpy的声明*/
void *memcpy(void *dest, void *src, size_t n);
改进：size_t int copy_from_kernel(void *user_dest, size_t maxlen)

## Slide 92: 数学性质
模数加法构成阿贝尔群（Modular Addition Forms an Abelian Group
  封闭性：0  UAddw(u , v)  2w –1
  交换性：UAddw(u , v) = UAddw(v , u)
  结合性：UAddw(t, UAddw(u , v)) = UAddw(UAddw(t, u ), v)
  单位元: 0
    UAddw(u , 0) = u
  每个元素都有逆元
    u的逆元 UCompw (u ) = 2w – u 则：UAddw(u , UCompw (u )) = 0

## Slide 93: Tadd的数学性质
与带Uadd加法的无符号数是同构群
  TAddw(u , v) = U2T(UAddw(T2U(u ), T2U(v)))
    因为两者具有相同的位模式
补码加法Tadd构成一个群
  封闭性、 交换性、结合性、0是单位元
  每个元素都有逆元

## Slide 94: 代码范例#2
SUN XDR 函数库
广泛用于机器间传输数据
void* copy_elements(void *ele_src[], int ele_cnt, size_t ele_size);
ele_src
malloc(ele_cnt * ele_size)

## Slide 95: XDR 代码
void* copy_elements(void *ele_src[], int ele_cnt, size_t ele_size) {
/* 为ele_cnt个对象申请缓冲区, 每个对象ele_size字节
* 并从ele_src指定的位置拷贝*/
void *result = malloc(ele_cnt * ele_size);
if (result == NULL)
/* malloc failed */
return NULL;
void *next = result;
int i;
for (i = 0; i < ele_cnt; i++) {
/* Copy object i to destination */
memcpy(next, ele_src[i], ele_size);
/* Move pointer to next memory region */
next += ele_size;
}
return result;
}

## Slide 96: XDR 的弱点
malloc(ele_cnt * ele_size)
32位程序，考虑以下情况:
  ele_cnt = 220 + 1
  ele_size = 4096 = 212
  申请的字节数 = ？
  赋值元素的个数= ？
  ….
如何能让这个函数安全？

## Slide 97: 乘法编译生成的代码
long mul12(long x)
{
return x*12;
}
C 函数
leaq (%rax,%rax,2), %rax
salq $2, %rax
编译得到的算术运算
t  x+x*2
return t << 2 ;
解释
对于常数的乘法，C 编译器自动生成移位和加法代码

## Slide 98: 无符号数除编译生成的代码
shrq $3, %rax
无符号数使用逻辑移位
unsigned long udiv8(unsigned long x)
{
return x/8;
}
# Logical shift
return x >> 3;
C 函数
编译生成的数学运算
解释

## Slide 99: 编译生成的有符号数除代码
long idiv8(long x)
{
return x/8;
}
C 函数
testq %rax, %rax
js L4
L3:
sarq $3, %rax
ret
L4:
addq $7, %rax
jmp L3
编译生成的结果
使用了算术右移
if x < 0
x += 7;
# Arithmetic shift
return x >> 3;
解释

## Slide 100: 算术运算:基本规则
左移
  无论有/无符号数，都可用逻辑左移实现乘以 2k
右移
  无符号数: 逻辑右移,除以 2k (除法 +向0舍入)
  有符号数: 算术右移
    正整数:除以 2k (除法 + 向0舍入)
    负整数:除以 2k (除法 + 远离0舍入)，使用偏置来修正