## Slide 1: 程序的机器级表示 I：基础 Machine-Level Programming
教师：刘宏伟
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2: 本节目标
1、了解Intel发展历史及处理器结构
2、掌握X86-64汇编语言基本语法结构，能够读懂简单的汇编语言程序，熟悉部分汇编指令，为后续课程的进展打好基础

## Slide 3: 程序的机器级表示 I : 基础
Intel CPU及架构的发展史
IA32处理器体系结构
汇编语言
Linux汇编程序

## Slide 4: Intel x86 处理器
笔记本、台机、服务器市场的统治者
进化设计
  向后兼容，直至1978年推出的 8086 CPU
  与时俱进：不断引入新特征
复杂指令集计算机(Complex instruction set computer,CISC)
  指令多、指令格式多
    Linux程序设计只用到其中较小的子集
  性能难与精简指令计算机(Reduced Instruction Set Computers,RISC)相比
  但，Intel做到了：主要在速度方面、功耗不低

## Slide 5: Intel x86 进化的里程碑
名字 时间 晶体管数量 主频
8086 1978 29K 5-10MHz
  第一个16位intel处理器，主要用于IBM PC & DOS
  1MB 地址空间，程序可用640KB，8087浮点运算协处理器
80286 1982 134K 20M
  IBM PC-AT & Windows、更多寻址模式
80386 1985 275K 16-33M
  第一个32位intel处理器, 称为IA32
  增加 “平坦编址”(flat addressing),可运行Unix
Pentium 4E 2004 125M 2800-3800M
  第一个64位Intel x86处理器,称为 x86-64，超线程(hyperthreading)
Core 2 2006 291M 1060-3500M
  第一个多核处理器，不支持超线程 （Core酷睿）
Core i7 2008 731M 1700-3900M
  4核处理器、支持超线程

## Slide 6: Intel x86 处理器(续…)
机器的演变
  386 1985 0.3M
  Pentium 1993 3.1M
  Pentium/MMX 1997 4.5M
  PentiumPro 1995 6.5M
  Pentium III 1999 8.2M
  Pentium 4 2001 42M
  Core 2 Duo 2006 291M
  Core i7 2008 731M
增加的特征
  支持多媒体计算的指令： MMX（Multi Media eXtended）、SSE、 SSE2：Streaming Single instruction multiple data-Extensions 2
  支持更高效的条件运算指令
  从32位进化到64位
  多核
Notes: MMX（Multi Media Extended）、SSE、 SSE2（Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2）
APU 中央处理器和独显核心做在一个晶片上，它同时具有高性能处理器和最新独立显卡的处理性能

## Slide 7: x86 的克隆: Advanced Micro Devices (AMD)
历史
  AMD 紧随Intel
  慢一点点、便宜很多！
随后
  从Digital Equipment Corp. 和其他发展趋势下降的公司招募顶级电路设计师
  Opteron（皓龙处理器）: Pentium 4的强劲对手
  研发了x86-64, 向64扩展的自主技术
近期
  与Intel合作,引领世界半导体技术的发展
  AMD 已经落后
Notes: AMD Advanced Micro Devices
Athlon（速龙）处理器

## Slide 8: Intel的64位CPU发展史
2001: Intel激进地尝试从IA32跨到IA64
  采用完全不同的架构(Itanium)
  仅将运行IA32程序作为一种遗产
  性能令人失望
2003: AMD采用了进化的解决方案
  x86-64 (现在称为 “AMD64”)
Intel 被动聚焦于IA64
  难以承认错误或承认AMD更好
2004: Intel 宣布了IA32的扩充EM64T
  64位技术的扩展内存
  几乎和x86-64一样
除了低端x86处理器外，都支持x86-64
  很多程序依旧运行在32位模式

## Slide 9: 摩尔定律(Moor’s Law)
Notes: 摩尔定律： 当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。

## Slide 10: 机器级程序设计I: 基础
Intel CPU及架构的发展史
IA32处理器体系结构
汇编语言
Linux汇编程序

## Slide 11: IA32处理器体系结构
0、概念
1、微机的基本结构
2、IA32的寄存器
3、IA32的内存管理
4、指令的执行过程——指令执行周期
5、程序是如何运行的
6、系统是如何启动的

## Slide 12: 0、概念
体系结构(Architecture)
  计算机系统的概念性结构和功能特性，处理器设计的一部分，理解或编写汇编/机器代码时需要知道。
  例如：指令集规范,寄存器
指令集体系结构(ISA)例子:
  Intel: x86, IA32, Itanium, x86-64
  ARM: 早期广泛用于嵌入式设备，目前已应用于各类高端计算系统
微体系结构(Microarchitecture)
  指令集体系结构的具体实现
  例如：缓存大小、核心的频率
代码格式(Code Forms)
  机器码(Machine Code):处理器执行的字节级程序
  汇编码(Assembly Code): 机器码的文本表示

## Slide 13: 1 微机的基本结构
微机的结构示意图
中央处理器
（CPU）
内存存储单元
I/O
设备1
寄存器
ALU CU 时钟
地址总线
控制总线
数据总线
I/O
设备2

## Slide 14: 1 微机的基本结构
寄存器：计算机中最快的存储单元、 通常32/64位长度（IA32/X86-64）
内存

## Slide 15: 2、IA32的寄存器
2.1 基本寄存器
  寄存器是CPU内部的高速储存单元，访问速度比常规内存快得多。包括：
  8个32位通用寄存器
  6个16位段寄存器
  一个存放处理器标志的寄存器(EFLAGS)
  一个指令指针寄存器(EIP)
2.2 系统寄存器
2.3 浮点单元

## Slide 16: 2、 IA32的寄存器
2.1 基本寄存器
EFLAGS
EIP
EDX
EAX
EBX
ECX
EDI
EBP
ESP
ESI
IA-32处理器的基本寄存器
CS
SS
DS
ES
FS
GS
16位段寄存器
Notes: FS：Flag segment标志段寄存器 GS：Global segment全局段寄存器

## Slide 17: 2、 IA32的寄存器
2.1.1 通用寄存器
  32位通用寄存器：主要用于算逻运算和数据传送
EAX
AH
AL
8位+8位
16位
32位
AX
32位 | 16位 | 高8位 | 低8位
EAX | AX | AH | AL
EBX | BX | BH | BL
ECX | CX | CH | CL
EDX | DX | DH | DL

## Slide 18: 2、 IA32的寄存器
2.1.1 通用寄存器
EBP ESP ESI EDI只有低16位有特别名字，通常在编写实地址模式程序时使用：
32位 | 16位
EBP | BP
ESP | SP
ESI | SI
EDI | DI

## Slide 19: 2、 IA32的寄存器
2.1.1 通用寄存器
通用寄存器的特殊用法
  EAX：扩展累加寄存器。在乘法和除法指令中被自动使用；
  ECX：循环计数器。
  ESI和EDI：扩展源变址指针寄存器和扩展目的变址指针寄存器，用于内存数据的存取；
  ESP：扩展堆栈指针寄存器。一般不用于算术运算和数据传送，而用于寻址栈上的数据。
  EBP：扩展栈帧指针寄存器。用于引用堆栈上的函数参数和局部变量；

## Slide 20: 2、 IA32的寄存器
2.1.2 段寄存器
  在实地址模式下，段寄存器用于存放段的基址；段寄存器包括：CS、SS、DS、ES、FS、GS。
    CS往往用于存放代码段(程序的指令)地址；
    SS存放堆栈段(函数的局部变量和参数)地址；
    DS存放数据段(程序的变量)地址；
    ES、FS和GS则可指向其他数据段,：ES是扩展段寄存器、FS是标志段寄存器、GS是全局段寄存器
  保护模式下，段寄存器存放段描述符表的指针(索引)。

## Slide 21: 2、 IA32的寄存器
2.1.3 指令指针寄存器EIP
  也称为：程序计数器(Program counter, PC)
  EIP始终存放下一条要被CPU执行的指令的地址。
  有些机器指令可以修改EIP，使程序分支转移到新的地址执行。例如：JMP, RET

## Slide 22: 2、 IA32的寄存器
2.1.4 EFLAGS寄存器（标志寄存器、条件码寄存器）
  EFLAGS由控制CPU的操作或反映CPU某些运算结果的二进制位构成。
  处理器标志包括两种类型：状态标志和控制标志。
    说某标志被设置意味着使其等于1；被清除意味着使其等于0
    程序员可以通过设置EFLAGS中的控制标志控制CPU的操作，如方向和中断标志。
    一些机器指令可以测试和控制这些标志，例如：JC 或STC

## Slide 23: 2、 IA32的寄存器
进位标志
Carry Flag
符号标志
Sign Flag
辅助进位标志
Assistant Carry Flag
溢出标志
Overflow Flag
零标志
Zero Flag
奇偶标志
Parity Flag
2.1.4 EFLAGS寄存器…
  其中反映CPU执行的算术和逻辑操作结果的状态标志，包括溢出、符号、零、辅助进位、奇偶和进位标志。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 | NT | IOPL |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
Notes: IOPL: IO特权等级
NT：nested task 嵌套任务标志

## Slide 24: 2、 IA32的寄存器
2.1.4 EFLAGS寄存器的状态标志（条件码）
  进位标志CF：在无符号算术运算的结果，无法容纳目的操作数中时被设置。
  溢出标志OF：在有符号算术运算的结果位数太多，而无法容纳目的操作数中时被设置。
  符号标志SF：在算术或逻辑运算产生的结果为负时被设置。
  零标志ZF：在算术或逻辑运算产生的结果为零时被设置。
  辅助进位标志AF：8位操作数的位3到位4产生进位时被设置，BCD码运算时使用。
  奇偶标志PF：结果的最低8位中，为1的总位数为偶数，则设置该标志；否则清除该标志。

## Slide 25: 2、 IA32的寄存器
2.2 系统寄存器
仅允许运行在最高特权级的程序（例如：操作系统内核）访问
的寄存器，任何应用程序禁止访问。
中断描述符表寄存器IDTR：保存中断描述符表的地址。
全局描述符表寄存器GDTR：保存全局描述符表的地址，全局段描述符表包含了任务状态段和局部描述符表的指针。
局部描述符表寄存器LDTR：保存当前正在运行的程序的代码段、数据段和堆栈段的指针。
任务寄存器：保存当前执行任务的任务状态段的地址。
调试寄存器：用于调试程序时设置断点。
参考：https://blog.csdn.net/u013982161/article/details/52138155
Notes: 任务状态段(Task State Segment, TSS)是x86架构计算机上是一个保存任务信息的数据结构，被操作系统内核用于任务管理。以下信息保存在任务状态段中：
寄存器状态 I/O 端口权限 内层堆栈指针 先前的TSS 链接 如 IA-32 手册所指明，以上所有信息应当保存在 TSS 中的指定位置。
IDT表可以驻留在线性地址空间的任何地方，处理器使用IDTR寄存器来定位IDT表的位置。这个寄存器中含有IDT表32位的基地址和16位的长度（限长）值。

## Slide 26: 2、 IA32的寄存器
2.3 浮点单元FPU
  适合于高速浮点运算，从Intel 486开始集成到主处理器芯片中。
    8个80位的浮点数据寄存器： st(0) — st(7)
    2个48位的指针寄存器
    3个16位的控制寄存器

## Slide 27: 3、IA32的内存管理
3.1 实地址模式
  在实地址模式下，处理器使用20位的地址总线，可以访问1MB(0~FFFFF)内存。
  8086的模式，只有16位的数据线，不能直接表示20位的地址，采用内存分段的解决方法。
  段：将内存空间划分为64KB的段Segment；
  段地址存放于16位的段寄存器中（CS、DS、ES或SS）：
    CS用于存放16位的代码段基地址
    DS用于存放16位的数据段基地址
    SS用于存放16位的堆栈段基地址

## Slide 28: 段-偏移地址
8000:0000
段
偏移地址
8000:FFFF
F0000
E0000
D0000
C0000
B0000
A0000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
00000
8000:0250
80250
0250

## Slide 29
20位线性地址的计算
  例：
  08F1: 0100
   08F1H*10H + 0100H = 09010H
8000:0250
 8000H*10H + 0250H = 80250H

## Slide 30: 3、 IA32的内存管理
3.2 保护模式
  32位地址总线寻址，每个程序可寻址4GB内存：0~FFFFFFFF
  段寄存器(CS、DS、SS、ES、FS和GS)指向段描述符表项，操作系统使用段描述符表定位程序使用的段的位置。
    CS存放代码段描述符表项的地址
    DS存放数据段描述符表项的地址
    SS存放堆栈段描述符表项的地址

## Slide 31: 3、 IA32的内存管理
3.2 保护模式…
  平坦分段模式
    所有段被映射到32位物理地址空间；
    程序至少两个段：代码段和数据段；
    全局描述符表。
  多段模式（Multi-Segment）
  分页模式（Paging）
    将一个段分割成称为页（Pages）的4KB的内存块

## Slide 32: 3、 IA32的内存管理
3.2.1 平坦分段模式
未
使
用
00000000 0040 ……
物
理
内
存
基址 界限 访问类型
00000000
00040000
FFFFFFFF
(4GB)
全局段描述符表(GDT)中的段描述符

## Slide 33: 3、 IA32的内存管理
3.2.2 多段模式
00026000 0010 ……
00008000 000A ……
00003000 0002 ……
基址 界限 访问类型
00003000
局部描述符表（LDT）
0008000
00026000

## Slide 34: 3、 IA32的内存管理
3.2.3 分页模式
  将内存分割成4KB大小的页面，同时将程序段的地址空间按内存页的大小进行划分。
  分页模式的基本思想：当任务运行时，当前活跃的执行代码保留在内存中，而程序中当前未使用的部分，将继续保存在磁盘上。当CPU需要执行的当前代码存储在磁盘上时，产生一个缺页错误，引起所需页面的换进(从磁盘载入内存)。
  通过分页以及页面的换进、换出，一台内存有限的计算机上可以同时运行多个大程序，让人感觉这台机器的内存无限大，因此称为虚拟内存。

## Slide 35: 4、指令周期与机器周期
指令机器周期：单条机器指令的执行可以分解成一系列的独立操作，完成这些操作所需要的时间被称为指令机器周期。
程序在开始执行之前必须首先被装入内存。执行过程中，指令指针(IP)包含着要执行的下一条指令的地址，指令队列中包含了一条或多条将要执行的指令。
当CPU执行使用内存操作数的指令时，必须计算操作数的地址，将地址放在地址总线上并等待存储器取出操作数。

## Slide 36: 4、指令周期与机器周期
如指令使用内存操作数，指令周期需要5种基本操作：
  取指令：控制单元从指令队列取得指令并增加指令指针EIP的值。
  译码：控制单元确定指令要执行的操作，把输入操作数传递给算术逻辑单元ALU，并向ALU发送信号指明要执行的操作。
  取操作数：如果使用了内存操作数，控制单元通过读操作，获取操作数，复制到内部寄存器；
  执行：算术逻辑单元执行指令，以体系结构寄存器、内部寄存器为操作数，将运算结果送到输出目标地址中(体系结构寄存器)，并更新反映处理器状态的状态标志。
  存储输出操作数（写回）：如果输出操作数在存储器中，控制单元就执行一个写操作将数据存储到内存。
机器指令的执行至少需要一个时钟周期。

## Slide 37: 5、程序是如何运行的
前提：
计算机(CPU)的工作过程
  （1）从CS:IP/EIP/RIP指向内存单元读取指令，读取的指令进入指令缓冲器；
  （2）令IP/EIP/RIP指向下一条指令：
  IP/EIP/RIP = IP/EIP/RIP + 所读取指令的长度
  （3）执行指令。 转到步骤 （1），重复这个过程。

## Slide 38: 5、程序是如何运行的
(1) 装入和执行进程
计算机操作系统(OS)加载和运行程序的步骤：
  用户发出特定程序的命令。
  OS在当前磁盘目录中查找程序文件名，如果未找到就在预先定义的目录列表中查找，如果还是找不到，就发出一条错误信息；
  如找到程序文件，OS获取磁盘上程序文件的基本信息，如文件大小、在磁盘驱动器上的物理位置等；
  OS确定下一个可用的内存块的地址，并将程序文件载入内存，然后将程序的大小和位置等信息登记在描述符表中；

## Slide 39: 5、程序是如何运行的
  (1) 装入和执行进程(续…)
  操作系统执行一条分支转移指令，使CPU从程序的第一条机器指令开始执行。一旦程序运行就被称为一个进程，操作系统为进程分配一个唯一的标识号称为进程ID。
  进程自身开始运行，操作系统的任务就是跟踪进程的执行并响应进程对系统资源的请求。
  进程终止时，其句柄被删除，使用的内存也被释放以便能够由其他程序使用。

## Slide 40: 5、程序是如何运行的
  (2)多任务
  操作系统运行的可以是一个进程或一个执行线程。当操作系统能够同时运行多个任务时，就被认为是多任务的。
  注意：多任务中进程的“同时”运行包含的是并发运行的含义。
  并发可以看成是在系统中同时有几个进程在活动着，也就是同时存在几个程序的执行过程。如果进程数与处理机数相同，则每个进程占用一个处理机，但更一般的情况是处理机数少于进程数，于是处理机就应被共享，在进程间切换使用。如果相邻两次切换的时间间隔非常短，而观察时间又相当长，那么各个进程都在前进，造成一种宏观上并发运行的效果。

## Slide 41: 5、程序是如何运行的
  多任务的实现
如何实现处理器在各个进程之间共享？
操作系统的调度程序(scheduler)为每个任务分配一小部分CPU时间(称为时间片)，在时间片内，CPU将执行一部分该任务的指令，并在时间片结束的时候停止执行，并迅速切换到下一个任务的指令执行。通过在多个任务之间的快速切换，给人以同时运行多个任务的假象。

## Slide 42: 6、 计算机是如何启动的
8086 PC的启动方式
  在 8086CPU 加电启动或复位后（ 即 CPU刚开始工作时）CS和IP被设置为CS=FFFFH，IP=0000H，即在8086PC机刚启动时，CPU从内存FFFF0H单元中读取指令执行，FFFF0H单元中的指令是8086PC机开机后执行的第一条指令。
  F0000~FFFFFH:系统ROM，BIOS中断服务例程。

## Slide 43
简化的奔腾CPU结构图
代码
数据
内存
代码缓存
指令解码器
控制单元
浮点单元
寄存器
ALU
数据缓存
指令指针
数据总线
地址总线

## Slide 44: 机器级程序设计I: 基础
Intel CPU及架构的发展史
IA32处理器体系结构
汇编语言
Linux汇编程序

## Slide 45: 汇编语言简介
从计算机诞生至今，编程语言总数超过2500种
编程语言的发展简史——四个阶段
Machine language
Assembly Language
Process-oriented high-level language
Object oriented
high-level language
The fourth stage
The third stage
The second stage
The first stage
1946
1950s
1954--1995
1995—Now

## Slide 46: 汇编语言简介
编程语言的发展简史——编年史
Notes: Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code

## Slide 47: （1） 机器语言
是一种二进制语言，由二进制数0、1组成的指令代码的集合，机器能直接识别和执行。
每一条语句都是二进制形式的代码。
例如：1000 0000（加法）
每条指令都简单到能够用相对较少的电子电路单元即可执行。
各种机器的指令系统互不相同。

## Slide 48: （1） 机器语言
采用穿孔纸带保存程序(1打孔，0不打孔)
优点：
1.速度快
2.占存储空间小
缺点：
1.可移植性差
2.直观性差
3.调试困难

## Slide 49: （1） 机器语言
示例
应用8086CPU完成运算：
  S = 768 + 12288 - 1280
机器指令码：
  101100000000000000000011
  000001010000000000110000
  001011010000000000000101
假如将程序错写成以下这样，请找处错误：
  101100000000000000000011
  000001010000000000110000
  000101101000000000000101

## Slide 50: （2）汇编语言
汇编语言的产生
  汇编语言指令——汇编语言的主体
    汇编指令是机器指令便于记忆和阅读的书写格式——助记符，与人类语言接近，add、mov、sub和call等。
    用助记符代替机器指令的操作码，用地址符号或标号代替指令或操作数的地址。
    机器指令： 1000100111011000
    操 作：寄存器bx的内容送到ax中
    汇编指令：movw %bx, %ax,
    汇编指令同机器指令是一一对应的关系。
Notes: 寄存器：简单的讲是CPU中可以存储数据的器件，一个CPU中有多个寄存器。
  AX是其中一个寄存器的代号，
  BX是另一个寄存器的代号。
更详细的内容我们在以后的课程中将会讲到。

## Slide 51: （2）汇编语言
示例
应用8086CPU完成运算：
  S = 768 + 12288 - 1280
机器指令：
  101100000000000000000011
  000001010000000000110000
  001011010000000000000101
汇编指令：
  movw $768, S # S是长度16位的字变量
  addw $12288, S
  subw $1280, S

## Slide 52: （2）汇编语言
除汇编指令，汇编语言还包括：
  伪指令 （由汇编器执行）
  其它符号（由汇编器识别）
汇编指令是汇编语言的核心，决定汇编语言的特性。
汇编语言的程序如何运行？
  计算机能读懂的只有机器指令
汇编器
Notes: 伪指令：告诉汇编程序如何进行汇编的指令。它既不控制机器的操作也不被汇编成机器代码，只能为汇编程序所识别并指导汇编如何进行

## Slide 53: （2）汇编语言
优点：
1.执行速度快；
2.占存储空间小；
3.可读性有所提高。
缺点：
1.类似机器语言；
2.可移植性差；
3.与人类语言还相差很悬殊。

## Slide 54: （3）高级语言
C++和Java等高级语言与汇编语言的关系
C++和Java等高级语言与汇编语言及机器语言之间是一对多的关系。一条简单的C++语句会被扩展成多条汇编语言或者机器语言指令。
X = （Y ＋ 4 ）* 3;
movl Y,%eax
addl $4, %eax
movl $3, %ebx
imull %ebx
movl %eax, X

## Slide 55: （4）高级语言到机器语言的转换方法
解释方式
通过解释程序，逐行转换成机器语言，转换一行运行一行。
编译方式（翻译方式）
通过编译程序（编译、链接）将整个程序转换成机器语言。

## Slide 56: （5）汇编语言和高级语言的比较
可移植性：如果一种语言的源程序代码可以在多种计算机系统上编译运行，那么这种语言就是可移植的。
  汇编语言总是和特定系列的处理器捆绑在一起。
  当今有多种不同的汇编语言，每种都是基于特定系列的处理器或特定计算机的。
  汇编语言没有可移植性。
  高级语言的可移植性好。

## Slide 57: （6）为什么学汇编？
深入了解计算机体系结构和操作系统
在机器层次思考并处理程序设计中遇到的问题
在许多专业领域，汇编语言仍然有很大的应用市场：
  嵌入式系统
  游戏程序
  设备驱动程序
软件优化，通过汇编语言使用最新最快的CPU指令，获得最高的处理速度。…速度比较示例
  后继课程的学习

## Slide 58: Linux汇编程序——两种格式的语法对比
  两种汇编格式: AT&T 汇编、Intel汇编
  1、 寄存器前缀%
AT&T: %eax
Intel: eax
  2、源/目的操作数顺序
AT&T: movl %eax, %ebx
Intel: mov ebx, eax
  3、 常数/立即数的格式 $
AT&T: movl $_value, %ebx #把变量_value的地址放入ebx
movl $0xd00d, %ebx
Intel: mov eax, offset _value
mov ebx,0xd00d
  4、 操作数长度标识:b-1字节，w-2 字节，l-4 字节,q-8字节
AT&T: movw var_x, %bx
Intel: mov bx, word ptr var_x

## Slide 59: Linux汇编程序——两种格式的语法对比
  5、寻址方式
AT&T: imm32(basepointer,indexpointer,indexscale)
Intel: [basepointer + indexpointer*indexscale + imm32]
Linux工作于保护模式下，使用32位线性地址，计算地址时不用考虑segment:offset的问题，上式地址为：
imm32 + basepointer + indexpointer*indexscale
（1）立即数寻址
AT&T: movl $0xd00d, var # var是一个全局变量
注意: $var表示变量地址引用, var表示变量值引用
Intel: mov var, 0xd00d
（2）寄存器间接寻址
AT&T ： Intel :
movl (%ebx) ,%eax mov eax, [ebx]
movl 3(%ebx) ,%eax mov eax, [ebx+3]
mov eax, 3[ebx]

## Slide 60: Linux汇编程序——两种格式的语法对比
（3）变址寻址
AT&T: movl %ecx, var (%eax)
movl %ecx, array(,%eax,4)
movl %ecx, array(%ebx,%eax,8)
Intel: mov [eax + var], ecx
mov [eax*4 + array] , ecx
mov [ebx + eax*8 + array], ecx
嵌入式汇编
asm( "pushl %eax\n\t"
"movl $0,%eax\n\t"
"popl %eax");
asm("movl %eax,%ebx");
asm("xorl %ebx,%edx");
asm("movl $0,_booga);

## Slide 61: Linux汇编程序：AT&T 格式程序
#hello.s
.data # 数据段声明
  msg : .string "Hello, world! --------- AT&T ASM\r\n " # 要输出的字符串
  len = . - msg # 字串长度
.text # 代码段声明
.global _start # 指定入口函数
_start: # 在屏幕上显示一个字符串
movl $len, %edx # 参数三：字符串长度
movl $msg, %ecx # 参数二：要显示的字符串
movl $1, %ebx # 参数一：文件描述符(stdout)
movl $4, %eax # 系统调用号(sys_write)
int $0x80 # 调用内核功能
# 退出程序
movl $0,%ebx # 参数一：退出代码
movl $1,%eax # 系统调用号(sys_exit)
int $0x80 # 调用内核功能
Notes: $ as hello.s -o hello.o
$ ld hello.o -o hello
$ ./hello

## Slide 62: Linux汇编程序： Intel格式程序
; hello.asm
.data ; 数据段声明
msg db "Hello, world! --------- Intel ASM .", 0xA ; 要输出的字符串
len equ $ - msg ; 字串长度
.text ; 代码段声明
global _start ; 指定入口函数
_start: ; 在屏幕上显示一个字符串
mov edx, len ; 参数三：字符串长度
mov ecx, msg ; 参数二：要显示的字符串
mov ebx, 1 ; 参数一：文件描述符(stdout)
mov eax, 4 ; 系统调用号(sys_write)
int 0x80 ; 调用内核功能
; 退出程序
mov ebx, 0 ; 参数一：退出代码
mov eax, 1 ; 系统调用号(sys_exit)
int 0x80 ; 调用内核功能

## Slide 63: Linux汇编程序——编译、链接
两种汇编格式: AT&T 汇编、Intel汇编
汇编器
  GAS汇编器——AT&T汇编格式 Linux 的标准汇编器，GCC 的后台汇编工具
    as -gstabs -o hello.o hello.s
  -gstabs ：生成的目标代码中包含符号表，便于调试。
  NASM——intel汇编格式
    提供很好的宏指令功能，支持的目标代码格式多，包括 bin、a.out、coff、elf、rdf 等。
    采用人工编写的语法分析器，执行速度要比 GAS 快
    nasm -f elf hello.asm
连接器
  ld 将目标文件链接成可执行程序：
  ld -o hello hello.o
Notes: 为便于用 GDB 和 DDD 来进行源码级调试，要在生成的可执行程序中包含符号表，GAS 可以在生成的目标代码中包含符号表：
as -gstabs -o hello.o hello.s
ld -o hello hello.o
注意：ld的-s选项会剥离所有符号，调试的时候不方便。